Arctic Amphibian  PE100

Käyttöohje

Arctic Amphibian  PE100

Användarmanual

Lue tämä käyttöohje tarkkaan ennen Arctic Amphibianin käyttöönottoa.

Läs denna manual noggrant innan användande av Arctic Amphibians Hydrokopter

VAROITUS

Varning

Älä koskaan käynnistä moottoria ennen kuin olet varmistunut siitä, että potkuri voi pyöriä esteettä.

Starta aldrig motorn utan att kontrollera att propellern kan rotera fritt.

Bensiini on erittäin syttymisherkää.

Älä kytke päävirtakatkaisijaa äläkä tupakoi, jos tunnet bensiinin hajua kopterissa.

Bensin är extremt brandfarligt

Slå inte på huvudströmbrytaren och rök inte om du känner lukten av bensin i eller nära hydrokoptern.

Huomioi että kopterin ohjaamiseen tarvitaan potkurin ilmavirtaa – kopteri ei käänny, jos moottori on tyhjäkäynnillä tai sammuksissa.

Var uppmärksam på att för att styra Hydrokoptern krävs en luftström från propellern –det går inte att styra om motorn inte är igång eller går på tomgång.

Arctic Airboats Oy ei vastaa mistään onnettomuuksista tai omaisuuteen tai esineisiin kohdistuneista vaurioista jotka ovat aiheutuneet Arctic Amphibianin käytöstä.

Arctic Airboats Ltd tar inget ansvar för olyckor som kan uppstå i samband med användandet av Hydrokoptern.

Turvallisuusohjeita:

Säkerhetsföreskrifter:

Arctic Amphibiania saa käyttää ainoastaan siihen koulutetut henkilöt. Potkurilapojen kärjet pyörivät lähes äänen nopeudella, ja voivat tuhota kaiken joka niihin osuu. Kiinteä esine joka osuu potkuriin sen pyöriessä, voi rikkoa potkurin ja sen osat sinkoutuvat sivulle aiheuttaen lähellä oleville henkilöille hengenvaaran. Kun käynnistät moottoria tarkista, ettei kukaan seiso kuvassa näkyvällä punaisella alueella.

Arctic Amphibian skall endast brukas av utbildad personal. Propellerbladen roterar med nära ljudhastigheten, och kan förstöra allt som kommer i kontakt med dem. Ett fast föremål som träffar de roterande bladen kan förstöra propellern och delar av den kommer att kastas utåt och kan döda eller skada personer som träffas. När motorn startas kontrollera att ingen befinner sig i propellerns plan vid sidan av hydrokoptern.

Katkase aina virta päävirtakatkaisijasta, kun et aja kopterilla. Näin ei kukaan voi vahingossa käynnistää moottoria.

Stäng av huvudströmmen då hydrokoptern inte körs. Detta förhindrar att någon startar motorn oavsiktligt.

Efter det motorn stoppats, ta för vana att omedelbart slå av huvudströmmen.

Muista että avovedessä ainoa tapa pysäyttää kopteri on moottorin pysäyttäminen. Toisaalta, jos potkuri ei pyöri et voi ohjata kopteria. Jos luulet että olet osumassa esteeseen, voi ainoa mahdollisuus olla kaasuttaminen ja ohjaustangon kääntäminen niin että ilmaperäsimet ohjaavat kopterin pois esteestä.

Kom alltid ihåg att det enda sättet att stanna hydrokoptern i vatten, är att stoppa motorn. Å andra sidan, efter det motorn stoppats, har du ingen möjlighet att styra. Om du tror att det finns risk att träffa något i färdriktningen, kan det vara möjligt att ändra riktning genom att snabbt styra undan och ge gas, så att luftrodren styr farkosten i en annan riktning.

Paljaalla jäällä voi kopteri liukua pitkän matkan ilman moottorin voimaa. Perälaudassa olevan jarrun teho riippuu hyvin paljon alustasta.

Jos tilaa riittää, on tehokkain tapa pysäyttää alus kääntämälla nokka tulosuuntaan ja kaasuttamalla hetken voimakkaasti.

På is utan eller med lite snötäcke, kan hydrokoptern glida en lång sträcka utan motorkraft. Om utrymme finns, är ett effektivt sätt att stanna farkosten att vända den i motsatt riktning och använda motorstyrkan för att stanna. Annars, använd bromsen, -men bromsverkan är helt beroende av underlaget.

Ennen kuin kytket päävirtakatkaisijan päälle, katso että potkuriin ei voi mikään esine osua. Potkurin edessä ei sen käydessä ole kovaa imua, mutta ajossa voi vauhtiviima heittää irtotavaraa potkuriin.

Innan huvudströmbrytaren slås på, kontrollera att inga lösa föremål kan dras in i propellern.

Huomioi ett kopterilla voi ajaa vain eteenpäin. Ennen ajoon lähtöä ja myös ennen pysäyttämistä – katso että edessä aina on tilaa kääntyä.

Var medveten om att hydrokoptern endast kan köras framåt. Innan start och också innan farkosten stannas, -planera framåt så att det alltid finns utrymme.

Käytä aina kuulosuojaimia kopterin kyydissä.

Hydrokopterns ljudnivå kan uppgå till 85dBA. Använd alltid hörselsydd.

Käyttörajoitukset

Käytä 98 oktaanista bensiiniä.

Öljy: Aeroshell Sport + 4. Kulutus n. 0,06 lit/h

Öjyn lämpötila: Min 50 C  Max 130 C

Öljyn paine:  Min 0,8 bar  Max 7 bar

Jäähdytysneste: Punainen glykoli/vesi 50/50

Veden lämpötila ajossa   80-120 C

Kierrosluku: Max hetkellinen 5800 RPM (5 min)

Max jatkuva  5500 RPM  Tyhjäkäynti Min 1400 RPM

Ajo-ohjeita:

Driftinstruktion:

Ennen liikkeellelähtöä.

Pre ”flight” check

- Tarkista öljyn pinta avaamalla öljysäiliön korkki. Öljyn pinta tulee olla välillä 50% ja MAX. Huomaa että moottoriin on voinut jäädä hieman öljyä. (Ks. ”Engine Manual Pre Flight Checks”)

Kontrollera oljenivån i oljetanken.

Oljenivån ska ligga mellan 50% och MAX. Notera att det kan finnas en del olja kvar i motorn. (Se. ”Engine Manual Pre Flight Checks”)

- Mikäli moottorin päällä olevassa paisuntakupissa ei näy jäähdytysnestettä, nosta pois moottorikuomu ja tarkista veden pinta. Älä avaa säiliön kantta moottorin ollessa lämmin! Säiliössä pitää olla korkkiin asti punaista nestettä. Lisää tarvittaessa jäähdytysnestettä 50% sekoitussuhteella.

Om det inte fins kylvätska i det lilla plast-expansionskärlet ovanför motorn, kontrollera kylvätskenivån. Öppna endast påfyllningskorken (uppe på motorn) då motorn är kall.

- Huom. Ylivuotopullon nestepinta pitää olla vähintään MIN -kohdassa kun moottori on kylmä. Moottorin lämmetessä pinta nousee. Sen uudestaan jäähtyessä pitää nestepinnan laskea. Ellei laske edes puoli tuntia moottorin sammuttamisesta, on mahdollista, että järjestelmään vuotaa ilmaa.

Anmärkning: Kylvätskenivån i expansionskärlet skall vara minst vid MIN läget vid kall motor. När motorn blir varm, stiger nivån till nästan fullt. Kontrollera att kylvätskenivån sjunker igen när motorn kallnar efter den stoppats. Om kylvätskan inte sugs tillbaka till motorn efter en tid, finns det en luftläcka i systemet som måste åtgärdas.

- Avaa polttoainetankin ilmaruuvi. Katso ettei bensaa ole vuotanut minnekään.

Öppna luftskruven på tanklocket. Kontrollera att inget bränsleläckage finns.

- Tarkista säännöllisesti potkuripulttien kireys.

Kontrollera regelbundet att alla navbultar, propellerbladsbultar och bultar till motorfästen är åtdragna.

- Tärkeää! Koska kopteri kovalla jäällä joutuu tärinälle alttiiksi, tulee moottoripukin rakenne tarkistaa säännöllisesti. Käy läpi hitsaussaumat ja myös eteivät moottorin kiinnityspultit ole löystyneet.

Viktigt! Inspektera motorbockens rör så ingen sprickbildning uppstått vid svetsfogar och kontrollera att alla motorinfästningens bultar är åtdragna.

- Tarkista peräsimien vapaa liike ja nivelten kunto.

Kontrollera att rodren rör sig fritt och att länkarmarna rör sig som avsett.

- Koska kopterilla voi vain ajaa eteenpäin, katso ettei edessäsi ole esteitä.

Eftersom hydrokoptern endast kan köras framåt, kontrollera att inget hinder finns framför innan start.

Käynnistys

Start

- Kytke virta päälle päävirtakatkaisijasta.

Slå på huvudströmbrytaren.

- Purista polttoaineletkussa olevaa palloa, kunnes kaasuttajat ovat täynnä.

Tryck på bränsleledningens gummiblåsa för att säkerställa att det finns bränsle i förgasarna. Om blåsan känns hård, är det OK och den är fylld.

- Kylmä moottori: Käännä rikastin-nuppia puoliväliin. (Oikein kylmällä ilmalla kokonaan)

- Lämmin moottori: ei rikastinta

Kall motor: Lyft choke-reglaget ett snäpp, - eller två vid mycket kall temperatur.

Varm motor: Ingen choke.

- Käännä mittaritaulussa olevat kaksi sytytysvirta-kytkintä päälle. (Nämä kytkimet toimivat niin että ovat avoinna, kun moottori käy, ja suljettuina oikosulkevat sytytysvirran, jolloin moottori sammuu. Koska moottorissa on kaksi erillistä akusta täysin riippumatonta sytytysjärjestelmää, voidaan niiden toiminta testata sulkemalla kytkimet vuorotellen ajon aikana. Kierrosluku ei saa laskea yli 300 k/min jos toinen suljetaan.)

Vrid på tädningsbrytarna på instrumentpanelen. (Motorn är utrustad med dubbeltändning. Man kan kontrollera funktionen av tändningssystemen genom att stänga av tändningarna turvis under gång. Varvtalet ska inte sjunka mer än 300 RPM med bara en tändning.)

- Käynnistä moottori käynnistyskytkimestä. Älä paina kaasupoljinta. Kun moottori on käynnistynyt, laita kuristinvipu pois-asentoon mahdollisimman pian sen jälkeen, kun kone käy tasaisesti, noin 2000 kierr/min. Älä unohda kuristinta päälle. Tarkista öljynpaine.

Tryck på startknappen. Tryck inte på gaspedalen. När motorn startat, vrid av choken så fort motorn orkar gå på tomgångsvarv, 2000 RPM. Glöm inte att vrida av choken.  Kolla oljetrycket.

- TÄRKEÄÄ. Potkuri pyörii heti käynnistettäessä. Katso taaksesi ettei kukaan ole liian lähellä. Jos kopteri on vedessä, se lähtee heti liikkeelle.

VIKTIGT.  Propellern roterar alltid när motorn går. Se bakåt så att det inte är någon fara för någon eller något att komma i kontakt med propellern. Om koptern ligger i vatten går den genast igång.

- Anna moottorin käydä matalilla kierroksilla, alle 3000 RPM, kunnes vesi on lämmennyt ainakin 50 C asteeseen.

Låt motorn gå vid låga varvtal tills vattentemperaturen nått 50 grader.

- Käytä aina kuulosuojaimia.

Använd hörselskydd när Hydrokoptern körs.

Ajo avovedessä.

Körning i öppet vatten

- Aja matalilla kierroksilla, kunnes moottori on lämmennyt. Kiihdyttäminen plaaniin vaatii lähes täyden tehon ja sitä ei tule tehdä kylmällä moottorilla.

Kun kopteri on noussut plaaniin vähennä heti kierroksia niin että kopteri juuri ja juuri plaanaa, 30-40 km/h. Hydrokopteri ei ole vene eikä siis yhtä vakaa kuin vene kovassa vauhdissa.

Kör på låga varv tills motortemperaturen nått normal driftstemperatur.  Att accelerera hydrokoptern till planing i vatten kräver nästan full effekt och skall inte göras med kall motor. När planing uppnåtts, släpp på gasen tills motoreffekten knappt håller Hydrokoptern planande. (30-40 km/tim) Kör inte längre perioder med full effekt. Hydrokoptern är inte en båt och är inte stabil vid höga hastigheter som en båt.

- Huomaa että potkurin vääntömomentti pyrkii kallistamaan kopteria oikealle kiihdytyksen aikana. Siksi tietyissä tuuliolosuhteissa on kääntyminen oikealle helpompaa kuin vasemmalle.

Lägg märke till att propellerns vridmoment tenderar att få hydrokoptern att luta åt höger under acceleration. På grund av detta kan det vara lättare att svänga höger än vänster vid vissa vindriktningar.

- Muista että kääntyäkseen kopteri tarvitsee ilmavirran peräsimiin. Jos sinun tarvitsee korjata suuntaa, käännä ohjaustankoa ja kaasuta. Jos ajat liian kovalla vauhdilla, ohjausta varten tarvittavaa lisätehoa ei ehkä enää ole.

Kom alltid ihåg att det krävs luftflöde över rodren för att styra. Om du måste korrigera en ofrivillig sväng, tryck ner gaspedalen samtidigt som hydrokoptern styrs i önskad riktning. Om hastigheten är för hög finns kanske ingen reserveffekt för att styra hydrokoptern.

- Jarrua voi käyttää avovedessä trimminä. Tämä vähentää loikkimistaipumusta jos kopteri on takapainoinen.

Älä unohda nostaa jarrua ennenkuin nouset jäälle.

Bromsen kan användas som trimplan i öppet vatten, för att ge bättre gång om lasten är placerad långt akterut.

Glöm inte att lyfta upp den innan du kör upp på is.

Jäällä ajo.

Körning på is

- Kopterilla voi ajaa huomattavan kovaa. Varo kuitenkin jäällä, lumen alla piileviä teräviä esteitä.

Man kan uppnå höga hastigheter på is. Men akta dig för ishinder som kan gömma sig under snön. Att köra på höga isvallar kräver försiktighet.

- Katso aina pitkälle eteenpäin, varmistuaksesi että voit väistää ennen kuin kohtaat esteitä. Älä luota jarruun, jonka teho voi vaihdella olosuhteiden mukaan.

Se alltid långt framåt så att du är förberedd på att sakta ner i tid innan hinder möts. Bromsen har begränsad förmåga att stanna farkosten på hård is.

- Ahtojäissä voi olla vaikeata pitää vakaata suuntaa. Parempi on antaa kopterin itse etsiä helpoin tie ja korjata suunta vasta ylityksen jälkeen.

På mycket ojämn is kan det vara omöjligt att hålla en stadig kurs. Det är bättre att låta skrovet följa lättaste vägen och korrigera riktningen i efterhand.

- Heikolla jäällä voi vauhdin lisääminen auttaa kopteria pysymään jään päällä ilman että jää murtuu.

På svag is kan det vara möjligt att förhindra Hydrokoptern från att bryta isen om hastigheten ökas.

- Jos kopterin jättää yöksi jäälle voi se vajota jään sisään lämpimällä säällä. Kopterin ympärille muodostuu lätäkkö etkä pääse sen luokse kastumatta. On parasta aina ajaa kopteri kiinteälle maalle, lumiselle rannalle tai kalliolle.

Att lämna hydrokoptern på isen över natten kan få den att sjunka genom isen vid milt väder. Det kan vara vatten på isen på morgonen och du får blöta fötter. Det är bäst att parkera farkosten på fast mark t.ex. på en snötäckt strand eller pir.

Ajo vaihtuvissa olosuhteissa

Körning i växlande förhållanden

- Ajaminen jäisessä vedessä vaatii totuttelua ja alussa kannattaa ajaa varovasti.

Att köra i vatten med isflak kräver en del erfarenhet och inlärningstid. I början är det klokt att köra med låg hastighet.

- Jäälauttoja kiinni toisissaan: On mahdollista ajaa kovalla vauhdilla koska keula-aalto tasoitta menoa ja kopteri nousee lähes huomaamatta lautalle. Öppet vatten med flytande isflak: Det är möjligt att köra fort. Vågen under skrovet utgör en vattenkudde och det är knappt märkbart att köra över isflaken.

- Nousu avovedestä paksulle kiinteälle jäälle: Mikäli kopteri on takapainoinen voi keula nousta hyvinkin korkealle ja pudota sitten jäälle epämukavasti.  Att klättra från öppet vatten till tjock fast is: Om farkosten är lastad aktertung kan det få fören att resa sig högt, vilket orsakar ett obekvämt fall när tyngdpunkten kommer över iskanten.

- Ajo ahtojäissä: Noudata varovaisuutta matkustajien mukavuudeksi ja rungon säästämiseksi.

Att köra över ojämna isflak och vallar: Kör långsamt

för att skydda passagerare och skrov.

- Ajo kiinteältä jäältä avoveteen: Tämä on mahdollista kaikilla nopeuksilla.

Från fast is till fritt öppet vatten: Detta är möjligt i alla hastigheter.

Syvässä lumessa ajo.

Körning i djup snö.

Käytä reilua nopeutta paksussa puuteri-hangessa. Jos pysähdyt, voi alus vajota syvälle ja käyntiinlähtö voi vaikeutua. Mikäli jäät kiinni, auttaa peräsinten kääntely edestakaisin kaasu pohjassa. Muista että hangessa voi olla kiviä piilossa, jotka voivat vaurioittaa runkoa.

Använd relativt hög hastighet vid körning i mycket tjock pudersnö. Om du stannar kan farkosten sjunka djupt och bli svår att få i rörelse igen. Om du kör fast, kan det hjälpa att svänga rodren fram och tillbaka under full effekt. Notera att det kan gömma sig hårda föremål under snön som i hög hastighet kan skada skrovet.

Lopetus

Avsluta körning

- Mikäli moottori on kuuma suurella teholla ajon jälkeen, voi se ylikuumentua, jos se pysäytetään äkkiä. Anna aina moottorin käydä pienellä teholla vähän aikaa ennen pysäyttämistä

Om motorn är varm efter att ha körts med hög effekt, kan den överhettas om den stoppas abrupt. Låt alltid motorblocket svalna en minut på lågt varvtal innan motorn stoppas.

- Kun moottori on pysäytetty, katkaise päävirta heti onnettomuuksien ehkäisemiseksi. Mikäli unohdat virran päälle, akku tyhjenee puolessa vuorokaudessa sytytysvirran takia.

Efter det att motorn svalnat, stoppa och slå av huvudströmmen för att undvika olyckor. Ifall du glömmer huvudströmmen påkopplad, töms batteriet inom ett halvt dygn pga. tändningsströmmen.

- On suositeltavaa peittää moottori, niin ettei lumi pyrytä kuomun alle.

Det rekommenderas att täcka motorn om snö kan blåsa in under kåpan.

TÄRKEÄÄ     VIKTIGT

Vedessä ajo hyvin kylmällä tai kostealla säällä voi aiheuttaa jään muodostumista aluksen rakenteisiin. Seuraa mahdollisen jään muodostumista ja jos se on huomattavaa, pysäytä ja poista jää, varsinkin potkurista ja peräsimistä.

Körning i vatten, eller under fuktiga och mycket kalla förhållanden kan orsaka isbildning på farkosten. Följ isbildningen, och om den är allvarlig, stanna och avlägsna isen, särskilt från propeller och roder.

Arctic Amphibian PE70

Arctic Amphibian komponenter

Runko

Runko on hitsattu vahvasta ja sitkeästä HD Polyeteenistä. Materiaalilla on matala kitkakerroin ja on iskunkestävä. Jos vaurio kaikesta huolimatta syntyy, voidaan hitsaus suorittaa paikan päällä.  Kopterin runko on täytetty ilmapusseilla ja on siksi uppoamaton.

Peräpeilissä on avattava tulppa, jonka avulla voi tarkastaa onko rungossa vettä.

Skrov

Skrovet är svetsat i stark HD Polyeten. Detta material har låg friktion, det är elastiskt och slitstarkt. Om det behövs, kan det repareras genom extrusionssvetsning på plats.

Skrovet är fyllt med flytpåsar så hydrokoptern är osänkbar. Det finns en dyvika i akterspegeln for att tömma centrumskrovet på ev. kondensvatten.

Potkurikehä

Potkurikehä/moottoripukki on hitsattu haponkestävästä teräksestä.

Tarkista rakenteet ja hitsaukset säännöllisesti ennen käynnistystä tai vaihtoehtoisesti käytön jälkeen.

Stålram

Stålramen är svetsad i syrafast stål. Inspektera ramen och infästningarna dagligen innan användning.

Voimanlähde

Moottori on nelitahtinen Rotax 912 ULS lentokonemoottori. Ks. erillinen manuaali.

Motor

Motorn är en Rotax 912 UL flygplansmotor. Se. Skild manual.

Potkuri

Potkurin materiaali on hiilikuituvahvisteinen epoxihartsi. Tarkista säännöllisesti potkurin lavat ja pulttien kireys. Löystynyt lapa voi käännähtää ja aiheuttaa varallisia värinöitä.

Potkurin tasapainotus on tärkeää koska tärinä voi rikkoa moottoripukin tai vaihteiston.

Propeller

Propellern är gjord av kolfiber. Kontrollera propellerbladen och bultarna regelbundet. Ett löst blad kan vrida sig och om stigningen ändras uppstår allvarliga vibrationer som kan skada drivenheten. Propellern måste alltid vara balanserad, annars kan drivenheten skadas och i värsta fall också stålramen.

Kytkin

Alennusvaihteessa on kitkakytkin joka suojaa moottoria siinä tapauksessa, että potkuri osuu johonkin.

PERIODIC SERVICE

ROTAX 912 SERIES ENGINES - INSPECTION AND MAINTENANCE

SCHEDULE

Spark plugs, when using 100LL avgas -Inspect at 50 hour intervals of operation.

Renew at 100 hour intervals of operation

Spark plugs, when using unleaded auto fuels -Renew at 100 hour intervals of

operation

Oil & filter, when using 100 low lead avgas -Inspect for proper oil level at preflight

and add as necessary. Renew at 50 hour/every 12 months intervals of operation

Oil & filter, when using unleaded auto fuels -Inspect for proper oil level at preflight

and add as necessary. Renew at 50 hour/every 12 months intervals of operation

Cooling hoses -Inspect at 100 hour intervals of operation. Renew at 5 years intervals

of operation

Coolant -Inspect for proper level at preflight and add as necessary

Rubber carburetor manifolds -Inspect for cracks at 200 hour intervals of operation.

Renew at 5 years intervals of operation

Air Filters –Chek at 100 hour intervals of operation

Fuel Filter –Renew/ chek at 50 hour intervals of operation

Engine mount bushings -Inspect for wear at 100 hour interval of operation

Exhaust system -Inspect at preflight and at 50 hour intervals of operation (grab the

tailpipes and tug at preflight - Caution: pipes may be hot!)

Limited Warranty

This warranty covers:

|  | A. | Arctic Amphibians purchased or used for personal, family, or household purposes, Arctic Airboats Ltd (the “company”), warrants the the structural integrity (welds) for a period of 1 year from date of delivery by seller to the original purchaser. |
| --- | --- | --- |
|  | B. | The company further expressly warrants that Arctic Amphibians purchased for personal, family, or household purposes shall be free from any manufacturer’s defects in material or workmanship for a period of 1 year. Under no circumstances will the warranty coverage extend to damage caused by electrolysis. |
|  | C. | The parts supplied by other suppliers, such as the Engine, Drive Unit, Propellers, Trim tab motors, will be warranted for a one year period from the date of delivery by seller to the original purchaser unless the manufacturer of each item grants a longer warranty period. Under no circumstances will the warranty coverage extend to damage caused by electrolysis . Other manufacturer’s products used in conjunction with Company’s Product’s are warranted at their own discretion and specifically as indicated by each specific manufacturer. |

2. What is not covered by this warranty:

|  | A. | The company makes no implied warranties with respect to Amphibians purchased for commercial purposes. These will be covered by a separate agreement between the company and the purchaser. |
| --- | --- | --- |
|  | B. | All repairs after the applicable warranty period are the Owner’s responsibility. |
|  | C. | Damage that is not the company's fault, such as, but not limited to, damage caused by accidents, misuse, overloading, negligence, alteration, modification, or abusive operation, is not covered by this limited warranty. |
|  | D. | Damage which is caused by improper product selection, improper installation, failure to follow applicable installation and maintenance recommendations, or failure to follow applicable instructions or warnings is not covered by this limited warranty. |
|  | E. | All routine maintenance and periodic service is the Owner’s responsibility and is not covered by this limited warranty. |

3. Warranty Disclaimers:

|  | A. | With respect to product purchased or used for commercial purposes, the company makes no express warranties or implied warranty of merchantability or fitness for any particular purpose. |
| --- | --- | --- |
|  | B. | All incidental and/or consequential damages are excluded from this warranty. warranties of merchantability and fitness are excluded from this warranty. Implied warranties are limited to the life of this warranty. |
|  | C. | The company makes no express warranties regarding its products except as stated herein. No agent, employee, or representative of the company has authority to bind the company to an affirmation, representation, or warranty concerning the company’s products except as stated herein. |

4.  Warranty Limitations:

|  | A. | The Owner’s remedies under thus limited warranty are limited exclusively to repair or replacement of components, which fail due to manufacturer’s defects in materials or workmanship during normal operations. |
| --- | --- | --- |
|  | B. | The Company shall not be responsible for incidental or consequential damages, included, but not limited to, damages to property, loss of use, lost profits, or expenses for inconvenience. |

5. The Company’s Responsibilities:

|  | A. | The Company agrees to provide all necessary parts and materials to correct any warranted defect providing written notice is received by the Company within the applicable warranty period. Reasonable access must be provided to the Product for warranty service. This warranty will not apply to: 1) Haul-out, launch, towing and storage charges, telephone or rental charges of any type, inconvenience, or loss of time or income, or other consequential damages or dealer errors. 2) Removal and/or replacement of airboat partitions or material because of airboat design for necessary access to the Product. Claim shall be made under this warranty by delivering the Product for inspection to a dealer authorized to service the Product. If purchaser cannot deliver Product to such authorized dealer, he may give notice in writing to the Company . We shall then arrange for the inspection and repair, provided such service is covered under this warranty. Purchaser shall pay for all related transportation charges and/ or travel time. If the service is not covered by this warranty, purchaser shall pay for all related labor and material, and any other expenses associated with that service. Any product or parts shipped by purchaser for inspection or repair must be shipped with transportation charges prepaid Our obligation under this warranty shall be limited to repairing a defective part or, at our option, refunding the purchase price or replacing such part or parts as shall be necessary to remedy any malfunction resulting from defects in material or workmanship as covered by this warranty. The repair or replacement of parts, or the performance of service, under this warranty, does not extend the period of this warranty beyond its original expiration date. Company reserves the right to improve the design of any Product without assuming any obligation to modify any Product previously manufactured. |
| --- | --- | --- |

6. The Owner’s Responsibilities:

|  | A. | It is the responsibility of owner to ensure that the product is fit for its intended purpose and that the conditions it will be used in are suitable. |
| --- | --- | --- |
|  | B. | The product will require periodic maintenance, which is not covered by warranty. While the seller may be equipped to handle your service needs, periodic maintenance may be performed by anyone qualified to do so. |
|  | E. | A reasonable time for repairs must be allowed. |

7. If you have questions or problems:

|  | A. | Should the Owner encounter a problem, which might be, recovered by this limited warranty, the Owner must contact the Company in writing within the applicable warranty period. |
| --- | --- | --- |
|  | B. | The owner should provide the following information in its written notice: The type of product purchased, the purchase date, serial number, event dates, dealer names, the problem or question, and any other comments. |

# Text boxes

Vaarallinen alue

Farligt område